ООО «Флаги и Штоки»,Юр.адрес:115551,г. Москва, ул. Домодедовская,д.10,корп.2

Почт.адрес:101000,г. Москва, ул. Чистопрудный б-р,д.12,корп.2,офис 10

ИНН 7737518968,КПП 773701001,Р/с 40702810100020002166,К/с 30101810100000000787

В Банке ОАО "УРАЛСИБ" г. МОСКВА,БИК 044525787,ОКПО 99676263,ОГРН 5077746319294

Руководство по эксплуатации

флагштока мобильного секционного

из анодированного алюминия

Максимальная высота – 6м

Размер флага L-0,8-1,5м,H-2-3,5м

(L –ШИРИНА,H-ВЫСОТА)

Флагшток предназначен для размещения государственных, национальных, фирменных и др. используемых в рекламе флагов.

Элементы флагштока: мачта, подставка, вращающаяся головка, баннерное плечо 1,5м, утяжелитель.

Механические повреждения анодированной поверхности не подлежат гарантийному ремонту!

Условия эксплуатации:

Мобильные флагштоки необходимо эксплуатировать согласно их назначению и руководству    по использованию. В закрытых помещениях на мачтах этого типа можно использовать флаг максимального размера.

На открытых пространствах при использовании основания типа «крест» максимально допустимый размер флага:

Длина 1,2м высота 2,5м. Скорость ветра не должна превышать 35км/час.

Если скорость ветра превышает 35 км/час, флагшток необходимо убирать во избежание непредвиденных ситуаций!

Производитель не несет ответственности за негативные последствия,которые возникли во время эксплуатации флагштока, если пользователь:

-использовал или произвел установку флагштока,нарушая правила монтажа и сборки

- использовал для данного флагштока оснащение другого производителя

- повесил флаги большего размера